Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол журнальный

Консул 1

560*900*600

|  | Комплектация |
| --- | --- |
| 1 | м | Крышка | 900 | 600 | 2 |
| 2 | м | Вязка | 560 | 345 | 1 |
| 3 | в | Боковина | 468 | 150 | 4 |
|  | Фурнитура |
| Еврошуруп |  | 12 |
| Эксцентрик |  | 4 |
| Опора колесная 50 мм |  | 4 |
| Шуруп 3,5*16 |  | 16 |
| Заглушка |  | 4 |
| Евроключ |  | 1 |

- Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми. Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

Порядок сборки

- К детали 1 со сквозными отверстиями прикрутить шурупами колесные опоры.

- Закрепить детали 3 и нижнюю деталь 1 еврошурупами, верхнюю – стяжкой эксцентриковой.

- Деталь 2 установить между деталями 3 и соединить еврошурупами.

- Установить заглушки в головки эксцентриков и еврошурупов.