Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол журнальный

Консул 3

560*900*600

|  | Комплектация |
| --- | --- |
| 1 | м | Крышка | 900 | 600 | 1 |
| 2 | м | Низ | 660 | 460 | 1 |
| 3 | в | Боковина | 468 | 250 | 4 |
|  | Фурнитура |
| Еврошуруп |  | 8 |
| Эксцентрик |  | 4 |
| Опора колесная 50 мм |  | 4 |
| Шуруп 3,5*16 |  | 16 |
| Евроключ |  | 1 |

- Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми. Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

Порядок сборки

- К детали 2 прикрутить шурупами колесные опоры.

- Закрепить детали 3 и деталь 2 еврошурупами.

- Деталь 1 и деталь 3 стянуть стяжкой эксцентриковой.