Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол журнальный

Консул 4

540*1000*600

|  | Комплектация |
| --- | --- |
| 1 | м | Крышка | 1000 | 600 | 2 |
| 2 | в | Крышка | 1000 | 600 | 1 |
| 3 | в | Боковина | 215 | 350 | 2 |
| 4 | в | Боковина | 215 | 314 | 2 |
|  | Фурнитура |
| Еврошуруп |  | 3 |
| Эксцентрик |  | 5+5 замка |
| Эксцентрик 2-х сторонний |  | 3+6 замков |
| Заглушка к эксцентрику |  | 11 |
| Заглушка |  | 2 |
| Опора колесная 50 мм |  | 4 |
| Шуруп 3,5*16 |  | 28 |
| Фланец 25 мм |  | 4 |
| Труба джокерная 25/215мм |  | 2 |
| Евроключ |  | 1 |

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми. Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

Порядок сборки

- К детали 1 привернуть шурупами колесные опоры.

- Соединить деталь 1 со сквозными отверстиями с деталями 2 2-х сторонним эксцентриком.

- Детали 3 соединить с деталью 1 двумя 2-х сторонними эксцентриковыми стяжками.

- Деталь 3 и деталь 1 стянуть еврошурупами.

- Установить деталь 1 на верхние детали 2 и 3. Закрепить эксцентриком.

- На трубу джокерную надеть фланцы и привернуть шурупами к деталям 1.

- Установить заглушки в головки эксцентриков и еврошурупов.