Мебельная компания

Схема сборки изделия

Детская Колибри

Комод

425*820*800

| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Боковина | 780*425 | 2 шт. |
| 2 | Планка | 768*100 | 4 шт. |
| 3 | Ящик | 120*384 | 6 шт. |
| 4 | Ящик | 120*742 | 3 шт. |
| 5 | Крышка | 820*435 | 1 шт. |
| 6 | ДВП | 678*395 | 2 шт. |
| 7 | ЛДВП | 722*395 | 3 шт. |
| 8 | Фасад | 222*762 | 3 шт. |
| 9 | Планка | 765*30 | 1 шт. |

| ФУРНИТУРА |
| --- |
| 1 | Еврошуруп | 14 шт. |
| 2 | Евроключ | 1 шт. |
| 3 | Эксцентрик | 16 шт. |
| 4 | Заглушка | 8 шт. |
| 5 | Шуруп 3,5*16 | 30 шт. |
| 6 | Шуруп 3*30 | 3 шт. |
| 7 | Гвозди | 30 шт. |
| 8 | Шайба | 12 шт. |
| 9 | Ручки к 8 | 6 шт. |
| 10 | Шуруп к ручкам 25 | 6 шт. |
| 11 | Подпятник | 4 шт. |
| 12 | Направляющая 400 | 3 шт. |
| 13 | Брус соединительный (678 мм) | 1 шт. |

- Общие положения

  - Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

  - Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

  - Изделия  следует собирать на ровном полу,                                                                                        покрытому тканью или бумагой, для работы необ-

ходимо иметь молоток, деревянный брусок,

обёрнутый  тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную)   угольник на 90 градусов, рулетку.

  - Перед  началом сборки ознакомьтесь с назначением	 каждой детали по рисункам.

  - Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:

стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных  с креплением стенок задних (ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков

2.   Порядок сборки изделия

2.1 К деталям   1	привернуть направляющие колёсиком к переду  в засверленные отверстия шурупом 3.5*16.

2.1   Детали 1,2, скрепить еврошурупом между собой    (как показано на рисунке)

2.2 К полученной конструкции  из деталей 1,2, прикрепить крышку 5 с помощью эксцентриков

  - Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса  из деталей 1,2,5 стенку

6 из ДВП

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как  секция собрана  в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при   сборке каждой секции

или её части.

3.    Сборка ящика

  - Стянуть  детали 3,4 евровинтами.

  - Полик 7 из ДВП вставить в пропил.

  - На деталь 3 установить роликовые направляющие так, чтобы ролики были направлены к задней стенке.

  - Ввернуть эксцентрики в фасад (деталь 8)

  - Скрепить замком деталь 8 и 3

  - Вкатить ящик в направляющие.

Привернуть ручки