Мебельная компания

Схема сборки изделия

«Детская Колибри»

Полка

250*1200*520

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковина | 368*250 | 4 шт. |
| 2 | Крышка | 1200*250 | 2 шт. |
| 3 | Вязка | 400*250 | 1 шт. |
| 4 | Фасад | 362*362 | 2 шт. |
| 5 | Планка | 120*1200 | 1 шт. |
| 6 | ДВП | 197*1195 | 2 шт. |

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Еврошуруп | 23 шт. |
| Евроключ | 1 шт. |
| Заглушка | 16 шт. |
| Шуруп 3,5*16 | 24 шт. |
| Петля внутренняя | 4 шт. |
| Навес прямой | 4 шт. |
| Ручка к 8 + шуруп 25 | 2 шт |
| Гвозди | 25 шт. |
| Шайба | 2 шт. |
| Полкодержатель | 2 шт. |
| Соединительный брус | 1 шт. |

Скрутить корпус из деталей 1, 2, 3 и 5 с помощью еврошурупов.

Прибить гвоздями к задним торцам собранного корпуса ДВП 6.

Внимание!!! Для предотвращения перекоса фасадов, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

С помощью петель и шурупов 3,5*16 установить и закрепить фасады 4 к боковинам 1.

Отрегулировать положение фасадов, с помощью регулировочных винтов на петлях.

Установить ручки.

Установить заглушки, на видимые еврошурупы.