Мебельная компания

Схема сборки изделия

Катрин-5

990*820*435

|  | комплектация |
| --- | --- |
| 1 | Боковина | 0,968 | 0,405 | 2 |
| 2 | боковина | 0,154 | 0,405 | 2 |
| 3 | Планка | 0,768 | 0,100 | 3 |
| 4 | Ящик | 0,742 | 0,120 | 4 |
| 5 | Ящик | 0,342 | 0,120 | 2 |
| 6 | Ящик | 0,384 | 0,120 | 12 |
| 7 | Крышка | 0,820 | 0,435 | 1 |
| 8 | ДВП | 0,866 | 0,395 | 2 |
| 9 | ЛДВП | 0,722 | 0,395 | 4 |
| 10 | ЛДВП | 0,322 | 0,395 | 2 |
| 11 | фасад | 0,170 | 0,796 | 4 |
| 12 | фасад | 0,170 | 0,396 | 2 |
| 13 | Планка | 0,768 | 0,080 | 1 |
| 14 | Планка | 0,365 | 0,030 | 2 |
|  | фурнитура |
| Еврошуруп |  | 20 шт. |
| Эксцентрик |  | 32 шт. |
| Пятка |  | 4 шт. |
| Направляющая на 400 |  | 6 шт. |
| Шуруп 3,5*16 |  | 58 шт. |
| Ручки |  | 10 шт. |
| Шурупы к ручкам 25 |  | 20 шт. |
| Шайба |  | 20 шт. |
| Гвозди |  | 40 шт. |
| Евроключ |  | 1 шт. |
| Заглушка |  | 6 шт. |
| Брус соединительный 866 |  | 1 шт. |
| Шуруп 3,5*30 |  | 4 шт. |

- Общие положения

  - Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

  - Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

  - Изделия  следует собирать на ровном полу,                                                                                        покрытому тканью или бумагой, для работы необ-

ходимо иметь молоток, деревянный брусок,

обёрнутый  тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную)   угольник на 90 градусов, рулетку.

  - Перед  началом сборки ознакомьтесь с назначением	 каждой детали по рисункам.

  - Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:

стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных  с креплением стенок задних (ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков

2.   Порядок сборки изделия

2.1 К деталям   1,2	привернуть направляющие колёсиком к переду  в засверленные отверстия шурупом 3.5*16.

2.1   Детали 1,2,3,13 скрепить еврошурупом между собой    (как показано на рисунке)

2.2 К полученной конструкции  прикрепить крышку 7 с помощью эксценриков

  - Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса  стенку 8 из ДВП

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как  секция собрана  в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при   сборке каждой секции

или её части.

3.    Сборка ящика

  - Стянуть  детали 4,5,6 евровинтами.

  - Полик 9 из ДВП вставить в пропил.

  - На деталь 6 установить роликовые направляющие так, чтобы ролики были направлены к задней стенке.

  - Ввернуть эксцентрики в фасад (деталь 11,12)

  - Скрепить замком деталь 11,12 и 6

  - Вкатить ящик в направляющие.

Привернуть ручки