Мебельная компания

Схема сборки изделия

Катрин 7

790*770*770

|  | комплектация |
| --- | --- |
| 1 | М | Боковина | 738*440 | 2 шт. |
| 2 | М | боковина | 738*290 | 2 шт. |
| 3 | М | вязка | 290*290 | 4 шт. |
| 4 | М | Ящик | 120*384 | 8 шт. |
| 5 | М | Ящик | 120*542 | 4 шт. |
| 6 | М | Крышка | 770*770 | 2 шт. |
| 7 |  | ДВП | 738*295 | 2 шт. |
| 8 | М | ЛДВП | 395*522 | 4 шт. |
| 9 | В | фасад | 180*596 | 4 шт. |
| 10 | М | Планка | 100*568 | 1шт. |
|  | фурнитура |
|  | Еврошуруп | 34 шт. |
|  | Эксцентрик | 24 шт. |
|  | Опора 20 мм | 5 шт. |
|  | Направляющая на 400 | 4 шт. |
|  | Шуруп 3,5*16 | 60 шт. |
|  | Ручки 128 | 4 шт. |
|  | Шурупы к ручкам 25 | 8 шт. |
|  | Шайба | 8 шт. |
|  | Гвозди | 40 шт. |
|  | Евроключ | 1 шт. |
|  | Заглушка | 10 шт. |
|  | Брус соединительный 738 | 1 шт. |

- Общие положения

  - Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

  - Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

  - Изделия  следует собирать на ровном полу,                                                                                        покрытому тканью или бумагой, для работы необ-

ходимо иметь молоток, деревянный брусок,

обёрнутый  тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную)   угольник на 90 градусов, рулетку.

  - Перед  началом сборки ознакомьтесь с назначением	 каждой детали по рисункам.

  - Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:

стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных  с креплением стенок задних (ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков

К боковине 1 шурупами 3,5*16 привернуть направляющии колесом вперед. К детали 6/низ/ шурупами привернуть опоры. Еврошурупами скрепить детали 1,2,3 и привернуть к детали 6/низ/.

В деталь 6/крышка/ ввернуть эксцентрики и установить крышку на собранный каркас закрепив замками. Гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне корпуса.

К детали 5 еврошурупами привернуть деталь 4 в пропил установить ЛДВП. В деталь 9 ввернуть эксцентрики и скрепить замками с корпусом ящика. К нижней части ящика шурупами привернуть направляющии колесом назад. Вкатить ящики в корпус комода.

В готовые отверстия установить ручки.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.