Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол компьютерный

Грета 2

1304*900*600

|  | Комплектация |
| --- | --- |
| 1 | м | Крышка | 900 | 600 | 1 |
| 2 | в | Боковина | 734 | 450 | 2 |
| 3 | в | Боковина | 554 | 240 | 2 |
| 4 | м | Вязка | 220 | 862 | 1 |
| 5 | м | Вязка | 165 | 220 | 1 |
| 6 | м | Боковина | 468 | 165 | 1 |
| 7 | в | Планка | 70 | 862 | 1 |
| 8 | в | Выкатная полка | 835 | 350 | 1 |
| 9 | в | Вязка | 300 | 862 | 1 |
| 10 | м | Полка | 200 | 434 | 1 |
|  | Фурнитура |
| Еврошуруп |  | 26 |
| Подпятник |  | 4 |
| Направляющая на 350 |  | 1 |
| Гвоздь |  | 8 |
| Эксцентрик |  | 4 |
| Шуруп 3,5*16 |  | 8 |
| Евроключ |  | 1 |
| Заглушка |  | 15 |

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм). Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

Порядок сборки

- Гвоздями прибить подпятники на нижней части боковин 2.

- К крышке 1 прикрепить с помощью еврошурупов детали 3 и 6 (как показано на рисунке).

- Вязку 4 совместив отверстиями соединить еврошурупами с деталями 3 и 6.

- Деталь 5 соединить еврошурупами с деталями 3 и 6.

- Планку 7 соединить с деталями 3 с помощью еврошурупов (как показано на рисунке).

- На детали 2 привернуть с помощью шурупов 3.5*16 направляющие колёсиком к переду, в готовые отверстия (для установки выкатной 8).

- Соединить боковины 2 с помощью еврошурупов с деталью 9 (как показано на рисунке).

- Полку 10 соединить еврошурупами с деталями 2 и 9.

- Крышку 1 с полученной на ней конструкцией из деталей 3, 4, 5, 6, 7 соединить с помощью эксцентриков с деталями 2.

- К детали 8 привернуть шурупами ответные части направляющих 350 колесиком к тыльной стороне детали.

- Вкатить деталь 8 по направляющим на деталях 2.

- Установить заглушки в видимую фурнитуру.