Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках и комплектации фурнитуры.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную), угольник 90 градусов, рулетку.

- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме: сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных (боковины, перегородки) с креплением стенок задних (ЛДВП); навеска дверей и крепление ручек; установка кронштейнов, полкодержателей, скалкодержателей и размещение на них соответственно полок и скалок; сборка и установка ящиков.

| № | Наименование | Размер | Размер | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковина левая | 1448 | 300 | 1 шт. |
| 2 | Боковина правая | 1232 | 300 | 1 шт. |
| 3 | Боковина | 518 | 300 | 1 шт. |
| 4 | Боковина левая | 734 | 440 | 1 шт. |
| 5 | Боковина правая | 734 | 440 | 1 шт. |
| 6 | Щит | 300 | 790 | 1 шт. |
| 7 | Крышка | 1150 | 500 | 1 шт. |
| 8 | Крышка | 700 | 300 | 1 шт. |
| 9 | Низ | 684 | 300 | 1 шт. |
| 10 | Вязка | 326 | 300 | 7 шт. |
| 11 | Крышка | 358 | 300 | 1 шт. |
| 12 | Боковина | 200 | 300 | 1 шт. |
| 13 | Задняя стенка ЛДВП | 1183 | 355 | 1 шт. |
| 14 | Фасад | 1184 | 354 | 1 шт. |

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Квартет 7

1500*1508*500

Прибить гвоздями подпятники к деталям 4 и 5.

Шурупами 3,5*16 прикрутить опоры к детали 9.

С помощью еврошурупов и эксцентриковой стяжки скрутить корпус изделия.

Прибить гвоздями заднюю стенку, предварительно измерив диагонали корпуса.

Шурупами 3,5*16 прикрутить петли к фасаду 14. Закрепить фасад к детали 1.

Отрегулировать положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.

Установить руку, на видимые еврошурупы заглушки.

✂--------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Мебель для жилых и общих комнат Стол компьютерный «Квартет 7» |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп. 2, Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019г. |

✂---------------------------------------------------------------------------------------
Вырезать и приклеить