Мебельная компания

Схема сборки изделия

стеллаж

Ромео 1

1800*700*250

|  | комплектация |
| --- | --- |
| 1 | в | крышка | 700*250 | 2 шт. |
| 2 | в | крышка | 700*234 | 4 шт. |
| 3 | в | боковина | 337*234 | 5 шт. |
| 4 | м | боковина | 1748*200 | 2 шт. |
|  | фурнитура |
|  | Еврошуруп | 44 шт. |
|  | Шуруп 3,5*16 | 20 шт. |
|  | Опора 20 мм | 4 шт. |
|  | заглушка | 24 шт. |
|  | евроключ | 1 шт. |
|  | Навес прямой | 2 шт. |

к детали 1 /низ/ шурупами 3,5*16 привернуть опоры. Еврошурупами скрепить детали 1,2,3 и 4 как показано на рисунке. Шурупами привернуть прямые навесы для фиксации к стене.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.