Мебельная компания

Схема сборки изделия

стеллаж

Ромео 2

1800*700*250

|  | комплектация |
| --- | --- |
| 1 | в | крышка | 700*250 | 2 шт. |
| 2 | в | крышка | 700*234 | 4 шт. |
| 3 | в | боковина | 337*234 | 6 шт. |
| 4 | м | боковина | 1748*200 | 2 шт. |
| 5 | м | фасад | 330*328 | 2 шт. |
| 6 |  | двп | 337*350 | 1 шт. |
|  | фурнитура |
|  | Еврошуруп | 46 шт. |
|  | Шуруп 3,5*16 | 36 шт. |
|  | Опора 20 мм | 4 шт. |
|  | заглушка | 24 шт. |
|  | евроключ | 1 шт. |
|  | Навес прямой | 2 шт. |
|  | эксцентрик | 2 шт. |
|  | Ручка кнопка | 2 шт. |
|  | шайба | 2 шт. |
|  | гвозди | 10 шт. |
|  | Петля внутренняя | 4 шт. |
|  | полкодержатель | 2 шт. |

Шурупами 3,5*16 привернуть опоры к детали 1. Скрепить еврошурупами и эксцентриками детали 1,2,3 и 4 как показано на рисунке. Гвоздями прибить ДВП с внутренней стороны тумбы.

С помощью петлей установить

фасады и отрегулировать их.

В готовые отверстия привернуть ручки.

Шурупами привернуть прямые навесы для фиксации к стене. Установить заглушки на видимые еврошурупы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, столы, тумбы и т. д.) должны использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Срок, в течении которого мебель сохраняет красоту и исправность, зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых практических советов, Вы всегда сможете содержать в наилучшем состоянии все элементы вашего гарнитура.

Рекомендуемый диапазон температуры при хранении и эксплуатации мебели +10/+25 *С. Неумеренно высокие или низкие температурные значения, а также резкие климатические перепады могут повредить мебель. Следует избегать условий крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодической смены. Не допускайте прямого воздействия пара или скопления воды на поверхности мебели.  Рекомендуемая относительная влажность в помещении где находится мебель 45-70%. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланель, сукно и т. п.) Рекомендуется использовать только специальные средства по уходу за мебелью. Для чистки стеклянных поверхностей используйте специальные средства. Не применяйте средства обладающие абразивными свойствами, а также не используйте губку с рабочим покрытием из металлического волокна. Необходимо устанавливать мебель не ровном полу всеми опорными точками, чтобы избежать перекосов. Не рекомендуется оставлять двери открытыми, а ящики выдвинутыми. Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов и холодных стол. Не допускайте прямого воздействия солнечный лучей.

Предприятии изготовитель гарантирует покупателю сохранность качественных показателей мебели при соблюдений правил транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев со дня изготовления. За механические повреждения, возникшие при транспортировки или неправильном хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии предприятием не принимаются. В случае обнаружения производственных дефектов следует обращаться  в  магазин где была приобретена данная мебель. Предприятие оставляет за собой право на внесение частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание все наши советы и рекомендации и тогда мебель будет служить Вам долго.