Инструкция по сборке обеденного стола «БОСТОН 2»   1100*688

Таблица 1. Комплектация деталей                 Таблица 2. Сортамент фурнитуры

| 1 | Опора Металл | 715×50×50 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Царга МДФ | 960×90×22 | 2 |
| 3 | Царга МДФ | 548×90×22 | 2 |
| 4 | Крышка камень | 1100*688 | 1 |

| 1 |  | Уголок с футляром | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Металлический угол крепления | 4 |
| 3 |  | Шуруп 3.5×16 | 40 |

- Скрепить царги стола 2 и 3 металлическими углами крепления с помощью шурупов 3,5*16 (в готовые отверстия). - Привернуть шурупами уголки с футляром к царгам. - Положить крышку стола на ровный пол (предварительно застелив его тканью). - Перевернуть подстолье и равномерно разместить его на тыльной стороне крышки. - Скрепить подстолье с крышкой привернув уголки с футляром шурупами 3,5*16 в намеченные отверстия в крышке (или наметить согласно схемы). - Надеть футляр на уголок - Привернуть опоры

Условия эксплуатации: Не допускается ставить на поверхность стола предметы с температурой выше 65 ֩ Не допускать пролив воды на поверхность стола Очистку поверхности стола проводить мягкой тканью с использованием специальных чистящих средств. Максимально разрешенная нагрузка на поверхность стола – не более 30 кг. Поверхности из стекла необходимо протирать мягкой замшевой тканью, жирные пятна удалять с помощью специальных средств для мойки стекла. Не допустимо применение абразивных веществ и материалов для ухода за столами. На стеклянные поверхности не рекомендуется вставать ногами. Не рекомендуется ставить на стекло предметы с температурой более +50 градусов по Цельсию. Необходимо использовать салфетки или подставки для посуды для предотвращения повреждения столешницы. Гарантийные обязательства: Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи набора. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и др.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделий. Срок службы изделия – 20 лет. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стола без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ Правила эксплуатации, соблюдение которых гарантирует сохранность изделия из искусственного камня: - Не допускаются резкие удары острыми предметами. Это может привести к возникновению сколов на поверхности; - Не допускается нарушение горизонтальной плоскости изделия после его установки специалистами (самостоятельный демонтаж, переустановка, регулировка элементов и модулей корпусной мебели). Любую самостоятельную регулировку, переустановку и подгонку изделия, необходимо согласовывать со специалистами; - Необходимо использовать подставки для горячих предметов (это может привести к появлению пятен на поверхности; - Встроенную технику использовать в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации (не применять посуду не соответствующую размерам горелки); - При использовании газовых панелей с двухконтурной конфоркой мощностью свыше 2 кВт гарантия не распространяется; - Не рекомендуется ставить на рабочую поверхность посуду и предметы с поврежденным дном (это может привести к нарушению полировки); - Не допускается применение металлических мочалок и моющих средств с содержанием абразивных частиц. Рекомендуется очищать изделия из искусственного камня бытовыми гелиевым моющими средствами при помощи мягкой губки; - При выливании кипятка в раковину из искусственного камня рекомендуется включить холодную воду; - Не допускайте продолжительное воздействие агрессивных химических веществ на изделия из искусственного камня. Если такие вещества, как растворители красок, вещества для чистки металла, вещества, содержащие хлорный метилен или кислотные чистящие вещества, попали на поверхность столешницы или мойки из искусственного камня, оперативно смойте их большим количеством воды с мылом. В таблице приведен перечень результатов кратковременного взаимодействия искусственного камня с бытовыми химическими реактивами: РЕАКТИВЫ РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ Концентрированная соляная кислота Не действует 20% Раствор соляной кислоты Не действует Концентрированная азотная кислота Незначительные следы на зашлифованной поверхности 20% Раствор азотной кислоты Не действует 60% Раствор хлорной кислоты Не действует 85% Раствор фосфорной кислоты Не действует 17% Раствор фосфорной кислоты Не действует 30% Раствор окиси фосфора Не действует Аммиак Не действует Ацетон Незначительные следы на зашлифованной поверхности Отбеливатель Не действует 3% Раствор перекиси водорода Не действует 3,5% Раствор йода Не действует Бром Не действует 5% Раствор нитрата серебра Не действует 1% Раствор нитрата серебра Не действует Ацетат свинца Не действует При значительных нарушениях внешнего вида поверхности (глубоких царапинах, сколах и трещинах) рекомендуем обратиться к специалистам для осуществления ремонта с полным восстановлением внешнего вида (демонтаж изделия не требуется). При несоблюдении указанных правил, компания-производитель не несет ответственность за изменение внешнего вида изделий. С инструкцией по эксплуатации изделий из искусственного камня ознакомлен(а) :