Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол обеденный Олимп - 2

746/752*1000*600

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

  - Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

  - Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

  - Изделие следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением	 каждой детали по рисункам.

| № |  | деталь | размер | размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Царга ЛДСП 16/22мм | 820 | 90 | 2 |
| 2 | Царга ЛДСП 16/22мм | 420 | 90 | 2 |
| 3 | Крышка ЛДСП 16/22мм | 1000 | 600 | 1 |

| № | фурнитура | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок с футляром | 8 |
| 2 | Металлический угол крепления | 4 |
| 3 | Болт 8*50(60) | 4 |
| 4 | Гайка м8 | 8 |
| 5 | Шайба м8 | 4 |
| 6 | Шуруп 3.5×16 | 40 |
| 7 | Опора Металл 730×50×50 белая | 4 |

Скрепить царги стола 1 и 2 с металлическими креплениями шурупами 3,5*16.

К металлическим креплениям прикрутить опоры.

С помощью уголков и шурупов 3,5*16 скрепить скрученные царги и крышку 3.

Внимание!!! Перед тем как прикрутить уголки к крышке, необходимо разместить царги по центру крышки (должно быть равное расстояние со всех сторон).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стола без предварительного уведомления.

Условия эксплуатации:

- Не допускается ставить на поверхность стола предметы с температурой выше 65 ֩

- Не допускать пролив воды на поверхность стола

- Очистку поверхности стола проводить мягкой тканью с использованием специальных чистящих средств.

- Максимально разрешенная нагрузка на поверхность стола – не более 30 кг.

- Поверхности из стекла необходимо протирать мягкой замшевой тканью, жирные пятна удалять с помощью специальных средств для мойки стекла. Не допустимо применение абразивных веществ и материалов для ухода за столами.

- На стеклянные поверхности не рекомендуется вставать ногами.

- Не рекомендуется ставить на стекло предметы с температурой более +50 градусов по Цельсию.

- Необходимо использовать салфетки или подставки для посуды для предотвращения повреждения столешницы.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи набора.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, царапины и др.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделий. Срок службы изделия – 20 лет.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Стол обеденный Олимп-2 |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019 |