Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол книжка

850*750*340/1740

Список деталей

| 1 | Боковина | 734*300 | 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Планка | 748*150 | 3 шт. |
| 3 | Боковина | 734*60 | 2 шт. |
| 4 | Боковина | 670*60 | 2 шт. |
| 5 | Планка | 615*150 | 4 шт. |
| 6 | Крышка | 720*850 | 2 шт. |
| 7 | Крышка | 300*850 | 1 шт. |

Фурнитура

| 1 | Опора простая | 6 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Еврошуруп | 28 шт. |
| 3 | Петля оконная | 10 шт. |
| 4 | Заглушка | 12 шт. |
| 5 | Шуруп 3,5*16 | 60 шт. |
| 6 | Гвозди | 12 шт. |
| 7 | Евроключ | 1 шт. |
| 8 | Шуруп 3*30 | 10 шт. |
| 9 | эксцентрик | 4 шт. |
| 10 | замок | 4 шт. |

К деталям 1 и 4 прибить опору простую гвоздями. Скрутить детали 1 и 2 еврошурупами

Скрутить откидную конструкцию из деталей 3, 4 и 5, еврошурупами.  Затем скрепить собранные части стола между собой оконными петлями. Петли прикручиваются в намеченные отверстия на деталях 1 и 3, шурупами 3,5*16.

Уложить на пол крышки 6 и 7 и скрепить их между собой рояльными петлями в намеченные отверстия.

Собранную ранее конструкцию перевернуть и установить на крышке 7.  Закрепить части к планке 2 шурупами 3,0*30. Сложить крышки 6 к середине и придерживая их, перевернуть стол на ноги.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.