Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол книжка

800*750*400/1050

Список деталей

| 1 | Боковина | 734*120 | 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Планка | 630*200 | 1 шт. |
| 3 | Боковина | 734*60 | 1 шт. |
| 4 | Щит | 734*748 | 1 шт. |
| 5 | Полка | 280*746 | 2 шт. |
| 6 | Крышка | 700*800 | 1 шт. |
| 7 | Крышка | 380*800 | 1 шт. |

Фурнитура

| 1 | Подпятник | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Еврошуруп | 12 шт. |
| 3 | Петля оконная | 5 шт. |
| 4 | Заглушка | 8 шт. |
| 5 | Шуруп 3,5*16 | 70 шт. |
| 6 | Гвозди | 6 шт. |
| 7 | Евроключ | 1 шт. |
| 8 | Эксцентрик | 5 шт. |
| 9 | Замок к эксцентрику | 5 шт. |
| 10 | Фланец диам 25 | 8 шт. |
| 11 | Труба джокерная диам 25 / 320 мм | 4 шт. |
| 12 | Опора колесная 50мм. | 2 шт. |

Гвоздями прибить подпятники к детали 1 и 3. К детали 5 и 7 шурупами 3,5*16 привернуть фланцы в намеченные отверстия. Ввернуть эксцентрики в готовые отверстия детали 7. Скрепить детали 1,4,5 и 7 с помощью еврошурупов и эксцентриков стягивая замками как показано на рисунке (устанавливая джокерные трубы). Скрепить еврошурупами детали 2 и 3, привернуть шурупами к детали 1 на петли оконные. С помощью шурупов 3,5*16 и оконных петлей скрутить крышки 6 и 7. К детали 5 / низ/ шурупами привернуть колесную опору.