Мебельная компания

Схема сборки изделия

«Прихожая Ямайка»

Шкаф  ЯПШ-1

2100*600*350

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковина | 2084*350 | 2 шт. |
| 2 | Крышка | 600*350 | 1 шт. |
| 3 | Вязка | 568*350 | 1 шт. |
| 4 | Вязка | 568*330 | 1 шт. |
| 5 | Полка | 565*330 | 1 шт. |
| 6 | Цоколь | 100*568 | 1 шт. |
| 7 | Фасад | 1962*280 | 2 шт. |
| 8 | ДВП | 2000*295 | 2 шт. |

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Еврошуруп | 14шт. |
| Евроключ | 1 шт. |
| Заглушка | 10 шт. |
| Шуруп 3,5*16 | 32 шт. |
| Петля внутренняя | 8 шт. |
| Опора простая | 4 шт. |
| Ручка | 2 шт |
| Гвозди | 50 шт. |
| Штанга выдвижная 288 | 1 шт. |
| Шуруп 3,5*20 | 4 шт. |
| Брус соединительный | 1 шт. |
| Полкодержатель | 4 шт. |

К боковинам 1 прибить гвоздями опоры.

Скрутить корпус из деталей 1, 2, 3, 4 и 6 с помощью еврошурупов.

Прибить гвоздями к задним торцам собранного корпуса ДВП 8.

Внимание!!! Для предотвращения перекоса фасадов, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

Установить штангу выдвижную, прикрутив её к  вязке 4 шурупами 3,5*20.

В готовые отверстия на боковинах 1 вставить полкодержатели и установить на них полку 5.

С помощью петель и шурупов 3,5*16 установить и закрепить фасады 7 к боковинам 1.

Отрегулировать положение фасадов, с помощью регулировочных винтов на петлях.

Установить ручки.

Установить заглушки, на видимые еврошурупы.